# STAVKE TROŠKOVNIKA, VELUX krovni prozori

# U nastavku se nalaze opisi pojedinih modela VELUX krovnih prozora.

# Obzirom da je krovne prozore moguće ugraditi pojedinačno ili grupno na različite vrste pokrova i s različitim modelima vanjskih i unutarnjih sjenila, u opisima su navedene gotovo sve mogućnosti, pa ono što vam nije potrebno - izbrišite.

# Opisi sjenila dodani su iza opisa prozora.

Ukoliko zatrebate stavke troškovnika za neke druge proizvode molimo da nas kontaktirate.

Molimo vas da izbrišete opcije pisane kurzivom koje vam nisu potrebne!

GGL (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGL (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGL (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GZL (Termo staklo --51)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GZL, laminirano drvo zaštićeno slojem bezbojnog laka, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko kaljeno staklo (4mm + 16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=31 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GZL B (Termo staklo --51)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GZL B, laminirano drvo zaštićeno slojem bezbojnog laka, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, otvor za provjetravanje u gornjem djelu krila prozora, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko kaljeno staklo (4mm + 16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=31 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GLU (Termo staklo –51)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko kaljeno staklo (4mm + 16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=31 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GLU  B (Termo staklo –51)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GLU B, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s donje strane, otvor za provjetravanje u gornjem djelu krila prozora, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko kaljeno staklo (4mm + 16mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=31 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGL INTEGRA (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL INTEGRA, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGL INTEGRA (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL INTEGRA, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGL INTEGRA (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGL INTEGRA, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU INTEGRA (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU INTEGRA, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU INTEGRA (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU INTEGRA, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GGU INTEGRA (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GGU INTEGRA, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm float staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motor, kontrolna jedinica za 3 motora, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo s unaprijed ugrađenim elektromotorom; vanjska tenda/roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPL (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPL (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPL (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPU (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno) Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPU (Energetsko staklo --68)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 12mm argon + 3mm float staklo + 12mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.1W/m2K (Ust=0.7W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPU (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, ventilacijski preklop, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), Easy-clean premaz i premaz protiv jutarnje rose, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo; vanjska tenda/roleta (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPU INTEGRA (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU INTEGRA, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruki ovjes - otvaranje putem elektromotora oko gornje osi, ručno otvaranje oko središnje osi, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno) Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motori za otvaranje krila prozora za 45° oko gornjeg ovjesa, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo ručno/solarno; vanjska roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (kao VELUX SMH) (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GPU INTEGRA (Energetsko zvučno izolacijsko staklo --66)

Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija ---x--- cm, kao VELUX GPU INTEGRA, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), dvostruki ovjes - otvaranje putem elektromotora oko gornje osi, ručno otvaranje oko središnje osi, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, trostruko energetsko zvučno izolacijsko staklo (6mm laminirano + 12mm kripton + 3mm staklo + 12mm kripton + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.0W/m2K (Ust=0.5W/m2K), Rpr=37 dB, zaštita od zvuka udara kišnih kapi (49 dB), Easy-clean premaz i premaz protiv jutarnje rose, unaprijed ugrađena električna oprema (elektro-motori za otvaranje krila prozora za 45° oko gornjeg ovjesa, senzor za kišu, bežični zidni prekidač za daljinsko upravljanje), ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/siesta/plisirano sjenilo ručno/solarno; vanjska roleta s unaprijed ugrađenim elektromotorom (kao VELUX SMH) (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GXL (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora za izlaz na krov za stambena potkrovlja dimenzije ---x--- cm, kao VELUX GXL, laminirano drvo zaštićeno s bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), bočno otvaranje, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GXU (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora za izlaz na krov za stambena potkrovlja dimenzije ---x--- cm, kao VELUX GXL, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), bočno otvaranje, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GVT

Krovni prozor za izlaz na krov, 54x83 cm, kao VELUX GVT, bočno otvaranje krila, tri položaja za prozračivanje, izolacijsko staklo (3mm + 10mm argon + 3mm vanjsko kaljeno), opšav integriran u konstrukciju prozora, ugradnja moguća na krovne pokrove profilacije do 120 mm.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GVK

Krovni prozor za izlaz na krov, 46x61 cm, kao VELUX GVK, bočno otvaranje krila, tri položaja za prozračivanje, izolacijsko staklo (3mm + 10mm zrak + 3mm), Upr=3.1W/m2K, opšav integriran u konstrukciju prozora, ugradnja moguća na krovne pokrove profilacije do 60 mm.

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GTL (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora za izlaz u nuždi dimenzije ---x--- cm, kao VELUX GTL, laminirano drvo zaštićeno s bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, otvaranje oko gornjeg ovjesa za 67° za izlaz u slučaju nužde, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

GTU (Sigurnosno staklo --70)

Dobava i ugradnja krovnog prozora za izlaz u nuždi dimenzije ---x--- cm, kao VELUX GTL, drvena jezgra obložena poliuretanskim slojem, završni sloj je poliuretanski bijeli lak, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji i gornji ovjes, ručka za otvaranje s gornje i donje strane, otvaranje oko gornjeg ovjesa za 67° za izlaz u slučaju nužde, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu/grupnu ugradnju na ravni/profilirani pokrov; unutarnje rolo/žaluzina/siesta/plisirano sjenilo (dodati opis sjenila).

Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.

STAVKE TROŠKOVNIKA, VELUX unutarnja sjenila

RFL (rolo)

rolo sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX RFL.

RML (električno upravljani rolo)

električno upravljano rolo sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX RML.

RSL (solarno napajani rolo)

električno upravljani, solarno napajani rolo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX RSL.

PAL (žaluzina)

žaluzina ---- boje, za regulaciju količine svjetlosti u prostoru, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX PAL.

DKL (siesta sjenilo)

siesta sjenilo ---- boje, za zamračenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX DKL.

DML (električno upravljano siesta sjenilo)eElektrično upravljano siesta sjenilo ---- boje, za zamračenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX DML.

DSL (solarno napajano siesta sjenilo)

električno upravljano, solarno napajano siesta sjenilo ---- boje, za zamračenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX DSL.

FHL (plisirano sjenilo)

plisirano sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX FHL.

FML (električno upravljano plisirano sjenilo)

električno upravljano plisirano sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX FML.

FSL (solarno napajano plisirano sjenilo)

električno upravljano, solarno napajano plisirano sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX FSL.

FHC (energetsko sjenilo)

energetsko sjenilo ---- boje, za zamračenje i izolaciju, s bočnim vodilicama, kao VELUX FHC.

FMC (električno upravljano energetsko sjenilo)

električno upravljano energetsko sjenilo ---- boje, za zamračenje i izolaciju, s bočnim vodilicama, kao VELUX FMC.

FSC (solarno napajano energetsko sjenilo)

električno upravljano, solarno napajano energetsko sjenilo ---- boje, za zamračenje i izolaciju, s bočnim vodilicama, kao VELUX FSC.

FHB (rimsko sjenilo)

Rimsko sjenilo ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX FHB.

DFD (siesta + plisirano sjenilo)

Kombinacija siesta sjenila ---- boje, za zamračenje prostora, zajedno s plisiranim sjenilom ---- boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX DFD.

STAVKE TROŠKOVNIKA, VELUX vanjska sjenila

MHL (tenda)

mrežasta tenda antracit sive boje, za zaštitu od topline, kao VELUX MHL.

MML (električno upravljana tenda)

električno upravljana mrežasta tenda antracit sive boje, za zaštitu od topline, kao VELUX MML.

MSL (solarno napajana tenda)

električno upravljana, solarno napajana mrežasta tenda antracit sive boje, za zaštitu od topline, kao VELUX MSL.

SML (električno upravljana roleta)

električno upravljana roleta antracit sive boje, za zamračenje prostora i zaštitu od topline, aluminijske lamele punjene PU pjenom, kao VELUX SML.

SSL (solarno napajana roleta)

električno upravljana, solarno napajana roleta antracit sive boje, za zamračenje prostora i zaštitu od topline, aluminijske lamele punjene PU pjenom, kao VELUX SSL.

SMH (električno upravljana roleta) za prozor GPU INTEGRA®

električno upravljana roleta antracit sive boje, za zamračenje prostora i zaštitu od topline, aluminijske lamele punjene PU pjenom, ugrađen kišni senzor za zatvaranje GPU INTEGRA prozora, kao VELUX SMH.